## Slide 1: 第一课 能耗模拟应用概要
课程架构：
A) 能耗模拟应用概要 – 理论
Rhino 3D建模（基础） – 实践
C) 练习与答疑 – 上手

## Slide 2: 第一课 能耗模拟应用概要
课程目标：
A) 了解能耗模拟基础知识和操作流程；
B) 掌握Rhino软件三维建模基本方法；
C) 开始项目的几何建模工作。

## Slide 3: 一、 建筑能耗模拟
定义：建筑能耗模拟是对建筑环境、系统和设备进行计算机建模，
并计算出逐时建筑能耗的技术。
原因：70年代石油能源危机 气候暖化
建筑能耗占总能耗20.9% 发达国家一般30% 香港60%
绿色建筑标准
早期软件：美国BLAST、DOE-2；欧洲ESP-r；中国DeST。
空调系统模块TRNSYS。

## Slide 4: 建筑能耗模拟
标准：
ASHRAE 90.1 建筑能耗标准 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings (1975)
内容：
建筑围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、电力系统、照明系统等
能耗模拟方法：
Appendix G – 能耗性能评级方法 （Performance Rating Method）
ASHRAE 140认可软件：Energy Plus，eQUEST， IES， TRNSYS等

## Slide 5: 建筑能耗模拟
模拟流程：
气象资料，
建筑几何信息，
围护结构传热性能，
照明，设备，人员，新风负荷，
温控策略，
系统运行时间表，
空调设备
准备工作
执行工作

## Slide 6: 建筑能耗模拟
模拟流程：
建筑分区 – 几何意义上
热区 - 物理意义上

## Slide 7: 建筑能耗模拟
模拟流程：
空调系统
定风量+常规水系统
风机盘管+独立新风系统
变风量系统（VAV）+冰蓄冷系统
变制冷剂流量空调系统 （VRV）

## Slide 8: 建筑能耗模拟
LEED标准-模拟流程：
ASHRAE 90.1 Appendix G 2010
不满足时数
四个不同朝向

## Slide 9: 建筑能耗模拟
模拟结果：
照明、制冷、制热、生活热水、风机水泵、设备等

## Slide 10
Graphical User Interface (GUI) Introduction
Common Command
Display Mode & Viewport Manipulation
Creating Geometry
Editing Geometry
Rendering Geometry
二、Rhino软件建模基础
用户界面(GUI) 介绍
常用命令
显示模式和视角操控
创建几何体
编辑几何体
渲染几何体

## Slide 11
Rhino GUI

## Slide 12
控制工具

## Slide 13
常用命令
Draw Box
Draw Cone
Draw Cylinder
Draw Sphere
Move
Vertical Move
Layer Management
由简到难
显示模式和视角操控

## Slide 14
创建几何体
Line/polyline
-u (undo)
-c (closed)
Surface
-Direct surface
-Closed line to surface
Extrude
Sweep
Loft
patch
Explode
Extract surface
Split
Untrim
Reconstruct surface (shrink)
Control points
Boolean
Copy
-v (vertically copy)
Project
-project to a surface
-project to Cplane
Mirror
Rotate 2d
Rotate 3d
Unit conversion
Scale
从2D 到3D
Selection / unselection
-shift + LClick
-ctrl + Lclick
selectByLayer
Multiple Selection
Selection Filter
编辑几何体

## Slide 15
渲染几何体

## Slide 16
渲染几何体

## Slide 17
渲染几何体

## Slide 18: Rhino 图形库
https://grabcad.com/library

## Slide 19: 小练习
封闭多段线
封闭体
图层管理：线和体
思想： 1D 2D 3D
图形分解：体类别，对称性
底面1
底面2
方柱
圆柱
球体
圆柱2
平顶椎体
椎体
不规则体1
不规则体2

## Slide 20
autoCAD (dwg) to Rhino
Pdf to Rhino
Insert external picture
三、项目应用
点石成金：